| Chipcon Chipcon AS Address : Gaustadalléen 21 N-0371 Oslo, NORWAY |  | MEMO REGARDING Assembly, CC1000PP Plug and Play Module |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phone: +47 22 95 85 44 |  | DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| Fax: +47 22 95 85 46 |  |  |  |  |  |  |
| Company No.: 976201280 |  | Norteam Electronics AS |  |  | X |  |
| NUMBER OF PAGES | CLASSIFICATION |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRONIC FILE CODE |  |  |  |  |  |  |
| CC1000PP_Assembly_note_3_1.doc |  |  |  |  |  |  |
| PROJECT NO. 02519 | DATE 2002-03-08 | PERSON RESPONSIBLE/AUTHOR Karl H. Torvmark |

Vær oppmerksom på følgende ved montasje CC1000PP, v.3.1

Komponentene P1 og P2 skal monteres fra undersiden (loddesiden) av kortet!

Merk også at L101 skal monteres med hvit stripe pekende mot krystallet.

# Referansepunkter for pick-and-place

# Text boxes

Nederste høyre pinne

Koordinat (3040,2780)

Øverste venstre pinne for GND

Koordinat (2540,3780)